13号楼互联网接入

根据滨河景苑13号楼网络建设需求如下：

- 架设一条专线，打通滨河景苑13号楼与互联网信息通道，带宽：300Mbps；

- 相关楼层各办公室部署互联网接入信息网点总计151个，清单如下：

| 楼层 | 房间数 | 房间内信息点数 | 楼层合计网点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 11 | 2 | 22 |
| 10 | 11 | 1 | 11 |
| 11 | 11 | 1 | 11 |
| 12 | 11 | 1 | 11 |
| 13 | 11 | 1 | 11 |
| 14 | 12 | 2 | 24 |
| 15 | 12 | 2 | 24 |
| 16 | 14 | 1 | 14 |
| 17 | 14 | 1 | 14 |
| 18 | 9 | 1 | 9 |
|  |  | 合计： | 151 |

- 要求部署网线为6类线；

- 要求每个信息点数据速率为1000Mbps；

- 要求网线汇聚弱电井设置网络机柜，配置接入千兆交换机；